## Slide 1
임베디드시스템공학과
Brave Brains 김지윤 박수진 정지원 이다은
2024 캡스턴디자인
5/24 중간발표
Notes: 안녕하세요 브레이브 브레인스 팀의 팀장 김지윤입니다.
지금부터 5월 24일 캡스턴 디자인 중간발표를 시작하겠습니다.

## Slide 2
프로젝트 개요
BraveBrains
발표 순서
01
02
03
04
05
개발 동기
하드웨어 진행도
문제분석 - 하드웨어
06
문제분석 - 소프트웨어
07
향후 계획
소프트웨어 진행도
Notes: 저희팀은 실패보고서 작성 후 다시 주제 선정을 하는 팀으로 다음과 같이 발표를 진행합니다.
프로젝트 개요, 개발동기, 하드웨어 진행도 하드웨어 문제분석, 소프트웨어 진행도, 소프트웨어 문제분석, 그리고 마지막으로 향후계획 순으로 진행하겠습니다.

## Slide 3
음량 자동 보정 시스템
BraveBrains
프로젝트 개요
01
동시에 입력되는 서로 다른 크기의 소리들을 자동으로 균일하게 조정해 주는 시스템.
각 입력의 RMS(Root Mean Square)를 계산하여, 이를 바탕으로 음량을 조절해 출력해주는 시스템
Notes: 저희가 개발하려던 작품은 음량 자동 보정 시스템으로 실시간으로 입력되는 다른 크기의 소리들을 자동으로 균일하게 조정하여 출력하는 시스템입니다.

## Slide 4
BraveBrains
02
개발 동기
개인의 성량에 따라 마이크의 음량을 자동으로 조절하는 시스템을 개발하고자 함.
무대와 같이 다수의 인원이 마이크를 사용하는 경우, 사람마다 성량에 따른 음량 차이가 발생
음량을 유사하게 맞추기 위해 감독의 주관적인 기준으로 마이크 설정을 조절해야 함
인간의 감으로 조절할 경우, 음량 설정의 정확도가 떨어지고 다채널을 개별적으로 맞추는 데 상당한 시간 소요
Notes: 이러한 작품을 개발하기로 한 동기는 다음과 같습니다.
무대에서 다수의 인원이 마이크를 사용하는 경우, 사람마다 성량에 따른 음량 차이가 발생합니다.
이러한 문제를 해결하기 위해 일반적으로 음향 감독의 주관적인 기준에 따라 마이크 설정을 조절합니다.
그러나 인간의 귀로만 음량을 조절하기 때문에, 음량 설정시 정확도가 떨어지고 다채널을 개별적으로 맞추는데 상당한 시간이 소요됩니다.
실제로, 공연예술학과에서 음향감독을 맡고있는 학생에게 인터뷰를 진행한 결과 다음과 같은 문제점이 사실임을 확인받았습니다.
이에 저희는 이러한 문제점을 해결하기 위해 개인의 셩량에 따라 마이크의 음량을 자동으로 조절하는 시스템을 개발하고자 하였습니다.

## Slide 5
BraveBrains
하드웨어 진행도
03
라즈베리파이에 마이크 3개 연결 & 동시 녹음 파일 생성
마이크 동시 입력
릴레이로 증폭도 선택
증폭 모듈 연결 및 출력
증폭모듈 회로 5개 제어를 위해 사용
라즈베리파이에 마이크 2개 연결
& 실시간 출력 및 파일 생성
라즈베리파이에 단일 마이크 연결하여 실시간 출력
라즈베리파이에 마이크 4개 연결하여 실시간 출력
릴레이 4개, 증폭 모듈 4개 연결
릴레이 한 개 제어
릴레이 4개 동시 제어
I2S 프로토콜에 따른 pin 연결​
증폭 모듈에 연결한 스피커로
오디오 파일 재생
증폭 모듈에 연결한 스피커로, 4개의 마이크로 통해 실시간 입력된 오디오 재생
증폭모듈을 통해 출력된 오디오 신호를 오디오믹서로 입력
Notes: 다음은 지금까지의 하드웨어 진행도 입니다.
하드웨어 개발은 크게 3가지로 나뉩니다.
먼저 마이크 동시 입력 부분에서는 기존에 저희 작품에서 사용하기 위해 구매한 다이나믹 마이크의 연결문제로 테스트용으로 구매한 핀마이크를 이용하여 라즈베리파이에 마이크 4개를 연결하여 실시간으로 출력하는 것까지 구현하였습니다.
또한 증폭모듈에서 증폭도 5개를 제어하기 위해 릴레이를 사용하여 한개의 증폭모듈의 제어까지 성공하였습니다.
증폭모듈을 연결하여 소리를 증폭하여 출력하는 부분에서는 스피커를 통해 오디오 파일을 재생하는 데까지 성공하였습니다.

## Slide 6
BraveBrains
문제 분석 - 하드웨어
문제 : 기존 계획서에 작성하여 구매한 6.5mm 다이나믹 마이크와 라즈베리파이의 연결이 안되어 다음 단계로의 진행을 할 수 없게 됨
3.5mm 어댑터 구입 후에도 연결 문제 해결 X
값 싼 핀 마이크로 대체하여 ‘마이크 4개 동시 입력’ 성공
라즈베리파이에 마이크 3개 연결 & 동시 녹음 파일 생성
마이크 동시 입력
라즈베리파이에 마이크 2개 연결
& 실시간 출력 및 파일 생성
라즈베리파이에 단일 마이크 연결하여 실시간 출력
라즈베리파이에 마이크 4개 연결하여 실시간 출력
낮은 하드웨어 사양으로 인한 심한 노이즈 발생
장비 이해 부족으로 불필요한 시간과 비용 소모
<라즈베리파이와 마이크 연결 문제>
04
Notes: 다음으로는 왜 저희가 해당 주제를 가지고 작품 개발을 하는 것에 있어 실패를 하게 되었는지에 대한 하드웨어 문제분석입니다.
하드웨어에서의 가장 큰 문제는 라즈베리파이와 마이크 연결 문제였습니다.
기존 계획서를 바탕으로 구매한 6.5mm 다이나믹 마이크와 라즈베리파이가 호환이 되지 않아 3.5mm 어댑터를 추가 구매하여 연결을 시도했음에도 불구하고 문제가 해결되지 않았습니다. 이 때문에 값 싼 핀 마이크로 대체하여 마이크 4개 동시입력에는 성공하였지만, 결과적으로 낮은 하드웨어 사양으로 인한 심한 노이즈가 발생하였습니다.
마이크에 대한 이해 부족으로 불필요한 시간과 비용이 소모되었습니다.
이후 다이나믹 마이크는 콘덴서 마이크에 비해 감도가 낮아 오디오 인터페이스나 앰프를 연결하면 문제가 해결되는 것을 알게 되었지만, 이미 너무 많은 시간이 지연되었고, 이를 위해서는 큰 비용을 감수해야하는 문제가 있어 개발을 중단하게 되었습니다.

## Slide 7
<증폭 모듈을 통한 입출력 문제>
문제 : I2S 프로토콜을 사용하기 위한 gpio 핀이 고정되어 있어 gpio 핀을 확장했음에도 불구하고 4채널 모두 연결하는 데 핀 부족
해당 문제를 해결하기 위한 대체 방안을 찾지 못함.
BraveBrains
문제 분석 - 하드웨어
04
증폭 모듈 연결 및 출력
I2S 프로토콜에 따른 pin 연결​
증폭 모듈에 연결한 스피커로
오디오 파일 재생
증폭 모듈에 연결한 스피커로, 4개의 마이크로 통해 실시간 입력된 오디오 재생
증폭모듈을 통해 출력된 오디오 신호를 오디오 믹서로 입력
<출력 데이터 오디오 믹서에 입력 문제>
문제 : 증폭 모듈의 연결 및 제어 테스트가 5월 초까지 지연 & 6채널 오디오 믹서 구매에 대한 추가적인 비용 문제 발생
조건부 승인인 “실제 공연현장에서 사용하는 오디오 믹서에 연결” X
Notes: 다음으로는 증폭모듈 연결과 오디오 믹서에 대한 문제 분석입니다.
증폭 모듈을 통해 출력된 오디오 신호를 오디오 믹서로 입력하는 부분을 진행 하기 전에 증폭 모듈의 연결 및 제어 테스트가 선행되어야 했습니다. 증폭모듈에 스피커를 연결하여 증폭한 소리 출력은 성공하였으나 실제 사람의 목소리가 아니라 기게음 처럼 들리는 문제가 추가적으로 발생했습니다. 결과적으로 증폭 모듈의 연결 및 제어 테스트가 5월 초까지 지연되었습니다. 또한 디바이스 마트에 판매하고 있지 않는 6채널 오디오 믹서 구매에 대한 추가적인 사비를 또 사용해야 한다는 문제가 발생하였습니다. 이로 인해 실제 조건부 승인이었던 “실제 공연현장에서 사용되고 있는 기기”연결 테스트는 진행하지 못하였습니다.
다음으로는 소프트웨어 개발의 박수진 팀원이 발표하겠습니다.

## Slide 8
BraveBrains
소프트웨어 진행도
DENOISE
Root Mean Square(RMS)
오디오 장치 입력 44.1kHz
모델 적용을 위한 16kHz 다운샘플링
오디오 장치 출력을 위한 44.1kHz 업샘플링
실시간 노이즈 제거 및 오디오 출력
실시간 오디오 입력
각 음성의 RMS 계산
전체 음성의 RMS 계산
평균 RMS 기반으로 각 음량값 조정
조정 전후 값을 파형으로 출력
노이즈 제거
05
Notes: 소프트웨어 개발 진행은 다음과 같이 데이터 정확도 향상을 위한 노이즈 제거 부분과 rms를 이용하여 음량을 조절하는 부분으로 나뉩니다. RMS 파트는 구현했으나, 노이즈인해 음질이 깨끗하지 않게 출력되는 문젝 있었습니다.
노이즈 발생 문제는 다음 슬라이드에서 설명드리겠습니다.

## Slide 9
<PiDTLN의 리샘플링 문제>
문제: 훈련된 모델과 기기의 지원 샘플링수가 달라 리샘플링 과정 필요
리샘플링과 노이즈 제거 동시 진행으로 인한 실시간 데이터 처리 지연
BraveBrains
문제 분석 - 소프트웨어
06
각 음성의 RMS 계산
전체 음성의 RMS 계산
평균 RMS 기반으로 각 음량값 조정
조정 전후 값을 파형으로 출력
노이즈 제거
<저사양 마이크의 노이즈 발생>
문제: 임시로 사용한 저사양 마이크의 노이즈로 인해 개발 지연
<마이크 다중 연결로 인한 노이즈 발생>
문제: USB 사운드 카드를 사용하여 다중 마이크 입력을 하였으나,
중간 장치가 많을수록 노이즈 증가
Notes: 노이즈가 제거되지 않은 이유는 모델의 실시간 처리 문제와 예상치 못했던 노이즈가 발생했기 때문입니다.
데이터 정확도 향상을 위해 PiDTLN 모델을 적용하려고 했으나, 모델의 훈련된 샘플링 수와 저희 기기와의 지원 샘플링 수가 달라 다운 샘플링하고 업 샘플링하는 과정이 필요했습니다.
이 리샘플링 과정이 추가되면서 실시간 노이즈 처리가 지연되었고, 그 결과 노이즈가 제대로 제거되지 않았습니다.
또한, 노이즈 제거 모델 외에도 하드웨어에서 예상치 못한 문제가 발생했습니다.
사전에 구매한 마이크는 앰프 문제로 동작하지 않았기 때문에, 임시로 저사양 마이크를 사용하여 개발을 진행하였습니다.
그러나 저사양 마이크 자체에서 노이즈가 발생했고, 여러 개의 마이크 입력을 위해 사운드 카드와 USB 허브를 다중 연결하면서 신호 손실이 발생했습니다.
이러한 원인들로 인해 노이즈가 제대로 제거되지 않았고, 예상치 못한 문제 개발이 지연되었습니다.
저희팀의 향후계획은 이다음 팀원이 발표하겠습니다.

## Slide 10
BraveBrains
07
향후 계획
향후 계획의 핵심은 힘들더라도 즐겁게 캡스턴을 할 수 있으며
캡스턴을 통해 성장할 수 있는 주제를 선정하는 것 입니다.
즉, 단순히 통과하기 위한 주제가 아닌,
가치 있고 하고 싶은 주제를 선정하는 것입니다.
“캡스턴 디자인은 두 가지 목적이 있습니다. 첫 번째는 대학에서 배운 공학적 지식을 활용하는 것이고, 두 번째는 '가치있는 문제'를 찾아내는 훈련입니다.”
“여러 분야의 책을 대여하여 속독한 후 관심사를 정리합니다.
이후 휴식을 취하며 다음 날을 기다려, 아이디어가 새싹처럼 돋아날 것을 기대합니다.”
“낙엽은 다음 해 새싹 거름이 됩니다. 쓰다버린 아이디어가 뒹구는 낙엽마냥 초라해도,
오늘 또 한 잎 떨궈 봅시다.”
Notes: 결과적으로 저희 팀은 기존 주제로 진행하던 캡스턴 디자인 프로젝트를 중단하고 새로운 주제를 다시 선정하여 진행하기로 하였습니다.
이러한 결정을 하게 된 배경에는 여러 이유가 있습니다.
처음 주제를 선정할 당시, 마감기한을 준수해야 한다는 압박감에 주제선정이 늦어졌고, 이러한 상황에서 충분한 숙고 없이 캡스턴을 빨리 시작해야한다는 생각에 서둘러 주제를 정하게 되었습니다.
그러나 모든 팀원은 오디오와는 관심사가 멀었고, 그로 인해 관련 지식이 부족한 상태였습니다.
객관적으로 판단하였을 때, 최종 발표회까지 한 달 남은 시점에서, 졸업 작품의 퀄리티만큼의 완성도를 도출하는 것은 어려울 것이라고 판단하였습니다.
이에 저희 팀은 이번 실패를 양분으로 삼아, 설계부터 탄탄하게 계획하여 다시 캡스턴을 진행하기로 결정하였습니다.
새로운 주제 선정 과정에서는 개개인의 관심사와 흥미를 기반으로, 주제를 심사숙고하여 결정하고자 합니다.
남은 한학기 동안에는 초기 계획 및 설계 단계에서부터 충분한 시간을 가지고 신중하게 접근할 계획입니다.
지금까지의 프로젝트 진행 경험을 바탕으로 더욱 성공적인 프로젝트를 완수할 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다.

## Slide 11
감사합니다
Brave Brains 김지윤 박수진 정지원 이다은